## Slide 1: Сүлжээний протокол
Багийн гишүүд: Зандраарагчаа
Хонгорзул
Нарангоо

## Slide 2: Сүлжээний протокол
Сүлжээний протокол нь сүлжээний төхөөрөмжүүдийн хоорондын харилцаа холбооны дүрэм, конвенцийг тодорхойлдог. Сүлжээний протоколууд нь бие биентэйгээ холбоотой холбоо тогтоох, холбох төхөөрөмжид зориулсан механизмууд, мөн илгээсэн болон хүлээн авсан мессежүүдэд хэрхэн өгөгдөл багцлагдсан талаар зааж өгдөг дүрмийг агуулдаг. Зарим протокол нь найдвартай, өндөр гүйцэтгэлтэй сүлжээний холболтод зориулсан мессежийн мэдэгдэл болон өгөгдлийн шахалтыг дэмждэг.
Компьютерийн сүлжээнд зориулсан орчин үеийн протокол нь ерөнхийдөө пакет шилжүүлэлт хийх аргыг хэрэглэдэг бөгөөд эдгээрийг цуглуулж, дахин хэсгүүдэд хуваасан мэдэгдлийн хэлбэрээр мессеж илгээх ба хүлээн авдаг. Олон зуун янз бүрийн компьютерийн сүлжээний протоколуудыг тусгайлан боловсруулсан зорилго ба хүрээлэн буй орчин юм.

## Slide 3
ethernet - Ethernet кабель дээрх физик байршлуудын хооронд мэдээлэл дамжуулах боломжийг олгодог. Өгөгдлийг ethernet пакетуудаар дамжуулдаг.
SLIP - Цуваа шугамын IP (SLIP) нь цуваа шугамд зориулсан өгөгдлийн капсулын хэлбэр юм.
PPP - Цэгээс цэг рүү протокол (PPP). Цуваа шугамын өгөгдлийн капсулын хэлбэр Энэ нь SLIP-тэй харьцуулахад сайжирсан үзүүлэлт юм.
Hardware(link)
Мессежийг багцалж, бодит байршил хооронд илгээх боломжийг олгоно. Техник хангамж нь дотроо ethernet, SLIP, PPP, Token, Ring, ARCnet зэрэг протоколуудыг агуулдаг байна.

## Slide 4
IP - Интернет протокол (IP).
ARP болон RARP-аас бусад бүх протоколын өгөгдөл пакетуудыг IP өгөгдлийн багцад багцлана. механизмаар хангадаг компьютерт илгээгдэж буй өгөгдлийн пакетуудыг шийдвэрлэх, удирдахад програм хангамж ашиглах.
ICMP
Интернэт хяналтын мессежийн протокол (ICMP) нь менежментийг хангадаг хооронд өгөгдөл илгээх үйл явцыг удирдахад туслах алдааны мэдээллүүд компьютерууд.
Багц удирдлага(network)
Мессежийн хөдөлгөөнийг удирдаж, алдааг мэдээлдэг. Энэ процессыг удирдахын тулд мессежийн протокол болон програм хангамжийг ашигладаг (чиглүүлэлт орно). IP, ICMP протоколууд холбогддог.

## Slide 5
ARP - Address resolution protocol
Ethernet багцууд руу IP өгөгдлийг багцлах боломжийг олгодог. Энэ нь тодорхой IP дугаараас ethernet (техник хангамж) хаягийг олоход хэрэглэгддэг систем ба мессежийн протокол юм. Энэ протоколгүйгээр ethernet багцыг IP багцаас үүсгэх боломжгүй, учир нь ethernet хаягийг тодорхойлох боломжгүй.
Давхарга хоорондын харилцаа холбоо
Нэг давхаргад нөгөө давхаргыг дэмжих мэдээлэл авах боломжийг олгохын тулд давхаргууд хооронд холбогдоно. Үүнд өргөн нэвтрүүлэг орно. ARP протокол холбогддог.

## Slide 6
UDP - Протоколыг удирдахад ашигладаггүй найдваргүй холболт компьютер хоорондын хэрэглээний түвшний холболтын менежмент.
TCP - Transmission Control Protocol нь сүлжээн дэх өгөгдөл дамжуулахад ашиглагддаг сүлжээний чухал протокол ба компьютер хоорондын хэрэглээний түвшний үйлчилгээг удирдахад ашигладаг найдвартай холболтод чиглэсэн протокол юм. Сүлжээний хүрээн дэх протокол нь өгөгдөл дамжуулах үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг, ямар байршил, програм хангамж, техник хэрэгсэлээс үл хамааран бүх хүн төрөлхтөнд ижил үйлдэл хийдэг дүрэм журмын багц юм . TCP нь IP (Internet Protocol) хамт TCP / IP нэртэй хамт ажилладаг. Хэрэв та тохиргоогоо тоглосныхоо дараа өөрийн компьютер, гар утас, зөөврийн төхөөрөмжид сүлжээний тохиргоонд энэ үгийг харж болно. IP хэсэг нь өгөгдлийн пакетыг эх сурвалжаас хүрэх хүртлээ илгээх, дамжуулж байх үед TCP нь дамжуулах найдвартай байдлыг удирддаг.
Service control(transport)
Компьютер хоорондын үйлчилгээний менежментийг хянадаг. TCP болон UDP мессежийн утгууд дээр үндэслэн сервер ямар үйлчилгээ авахыг хүсч байгааг мэддэг.

## Slide 7: Өгөгдөл дамжуулах үйл явц
Сүлжээнд өгөгдөл дамжуулах үйл явц нь давхрагад хийгддэг бөгөөд нэг түвшинд протокол тус бүр нь бусад хүмүүс хийж байгаа зүйлстэй нь ямар нэгэн зүйл хийдэг. Давхаргын багцыг протоколын стек гэж нэрлэдэг. TCP болон IP ажлын гар нь стек дээр, нэг нь нөгөөгөөсөө дээш байна. Жишээлбэл, нэг стек дээр HTTP - TCP - IP - WiFi байж болно. Энэ жишээ нь компьютер вэб хуудсанд нэвтэрч HTTP протоколыг ашиглан HTML хуудсыг авахын тулд, TCP дамжуулалтыг хянах, сүлжээнд байгаа суваг (Интернэт), дамжуулах WiFi орон нутгийн сүлжээнд ашигладаг.

## Slide 8
TCP нь пакетуудыг дугаарласан байна. Энэ нь мөн хүрэх газар хүртэлх хугацаа (хэдэн зуун сая миллисекундийг үргэлжлэх хугацаа гэж нэрлэдэг), мөн бусад зарим техникийн нөхцлүүдтэй байх ёстой. Пакет хүлээн авсан үед хүлээн авагч төхөөрөмж нь мэдэгдэж байгаа пакетаар мэдэгдэнэ. Нэр нь бүгдийг хэлж байна. Хэрэв цаг дуусмагц хүлээн аваагүй байгаа бол эх сурвалж магадгүй дутуу эсвэл хойшлогдсон пакетийн өөр хуулбарыг илгээх болно. Пакетаас гадуурх захиалгыг мөн хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ингэснээр бүх пакетууд нь нүх, урьдчилан тодорхойлогдсон, хүлээн зөвшөөрөгдөх хоцрогдолгүйгээр дараалан цуглардаг.
TCP хэрхэн ажилладаг вэ

## Slide 9: TCP хаяглалт
IP нь IP хаягууд гэж нэрлэгдэх асуудлыг шийдэх бүрэн механизмтай боловч TCP тийм нарийн хаяглалын систем байхгүй байна. Энэ нь хэрэггүй. Энэ нь зөвхөн хүлээн авсан, пакет илгээх үйлчилгээг хаанаас олохыг тодорхойлохын тулд ажиллаж байгаа төхөөрөмжийн дугаарыг л ашигладаг. Эдгээр тоонуудыг порт гэж нэрлэдэг. Жишээ нь, вэб хөтөч TCP-т зориулсан 80 портыг ашигладаг. Порт 25 буюу имэйлийг ашиглаж байна. Портын дугаар нь ихэвчлэн үйлчилгээний IP хаягтай хослуулан байдаг.

## Slide 10
DNS - Домэйн нэрийн үйлчилгээ нь сүлжээнд IP тодорхойлох боломжийг олгодог хаягууд нэрс болон эсрэгээр.
Аппликейшн болон хэрэглэгчийн дэмжлэг
DNS нь байршил болон сүлжээний картуудын нэрийг орчуулах хаягаар хангадаг. RPC нь алсын компьютерт бусад компьютер дээр үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгодог.

## Slide 11
RARP - Reverse address resolution protocol
Орон нутгийн байнгын өгөгдөл хадгалах хэрэгсэлгүй компьютерт өөрийн IP-г тодорхойлох боломжийг олгоход ашигладаг хаягийг өөрийн ethernet хаягаас тодорхойлох боломжийг олгоход ашигладаг.
BOOTP
Bootstrap протокол нь дискгүйд IP хаяг өгөхөд ашиглагддаг компьютерт суулгаж, ямар сервер, файлыг ачаалахыг зааж өгдөг үйлдлийн систем.
DHCP - Dynamic host configuration protocol
Тухайн сүлжээнд байгаа компьютеруудын IP хаягийг хуваарилах, удирдах арга юм. Энэ нь компьютер ачаалах үед автоматаар IP дугаар өгдөг серверт суурилсан үйлчилгээ юм. Ингэснээр компьютерийн IP хаягийг гараар өгөх шаардлагагүй болно. Энэ нь өөрчлөх сүлжээг удирдахад хялбар болгодог. DHCP нь BOOTP-ийн бүх функцийг гүйцэтгэх боломжтой.
Сүлжээний менежмент
Сүлжээний удирдлагыг сайжруулж, үйл ажиллагааг нэмэгдүүлнэ

## Slide 12
IGMP - Интернэт группын удирдлагын протокол нь олон дамжуулалтыг дэмжихэд ашиглагддаг.
SNMP - Энгийн сүлжээний удирдлагын протокол. Удирдах зорилгоор ашигладаг илгээсэн болон хүлээн авсан янз бүрийн өгөгдөл дээр суурилсан бүх төрлийн сүлжээний элементүүд.
RIP –Замчлалын мэдээллийн протокол
Динамикаар шинэчлэхэд ашигладаг WAN эсвэл интернет дээрх чиглүүлэгчийн хүснэгтүүд.
OSPF - Эхлээд хамгийн богино замыг нээх динамик чиглүүлэлтийн протокол.
BGP - Border Gateway Protocol
Өөр өөр систем дээрх чиглүүлэгчдийн хооронд харилцах динамик чиглүүлэгчийн протокол.
CIDR - Classless Inter Domain Routing

## Slide 13
FTP - Файл дамжуулах протокол
Нэвтрэх шаардлагатай хоёр компьютер хооронд файл дамжуулахыг зөвшөөрдөг.
TFTP - Trivial File Transfer Protocol
Нэвтрэх шаардлагагүй хоёр компьютер хооронд файл дамжуулахыг зөвшөөрдөг. Энэ нь хязгаарлагдмал бөгөөд зориулагдсан дискгүй станцууд.
SMTP - Энгийн шуудан дамжуулах протокол
NFS - Сүлжээний файлын систем
UNIX болон Линукс системүүд бие биенийхээ файлын системийг алсаас холбох боломжийг олгодог протокол.
Telnet - Алсын хост дээр хэрэглэгчийн сессийг нээх арга.
Ping - ICMP ашиглан оношилгооны мессежийг бусад компьютерт сүлжээгээр дамжуулах боломжтой эсэхийг мэдэх программ юм.
Rlogin - UNIX хостуудын хооронд алсаас нэвтрэх. Энэ нь хуучирсан бөгөөд Telnet-ээр солигдсон.
Утилити(Application)
Хэрэглэгчдэд шууд үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэ нь дотроо FTP, TFTP, SMTP, Telnet, NFS, ping, Rlogin протоколуудыг ашигладаг.

## Slide 14: Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!